Partie Théorique

Diviseur symétrique :

Un diviseur de puissance se compose de trois ports un d’entrée et deux de sorties. Ce circuit doit diviser la puissance d’entrée sur les deux ports de sortie

Dans notre TP on va d’abord utiliser un diviseur de puissance symétrique c’est à dire que la puissance pour les deux ports va être la même.

Partie Pratique
But de TP :
Réalisation d’un diviseur de puissance symétrique en technologie des microruban et le comparer avec le non symétrique.
Détermination de la largeur d’une ligne de 50Ω :
      Les paramètres de la ligne
- Epaisseur=1.55mm
- Permittivité=4.5, Z=50 Ohm
- Tg=0.01, fréquence centrale=1.55GHZ
- Epaisseur de métallisation=0.035mm
     En utilisant l’outil LineCalc on introduit ces paramètres de la ligne et on calcul la largeur w

        Et on trouve le résultat suivant :
        w=2.87mm.

Coefficient de réflexion dB(S11) de 1.3 à 1.7 GHz :

Commentaire :
- On remarque qu’à la	fréquence f=1.55GHz on a un coefficient de réflexion dB
- S (1.1)) =-59.201 cela veut dire qu’il y a une bonne adaptation	.
Optimisation :

        Nous avons optimisé la valeur de w de 2.5 à 3 mm

Commentaire :
On tombe sur la même valeur de w et à la fréquence 1.5GHz on a toujours un coefficient égal a -59dB donc la largeur qu’on doit prendre en considération est w=2.87mm.
Réalisation du diviseur:
Dans cette partie nous avons réalisé un diviseur de puissance pour lequel l’écartement entres les ports 2 et 3 est égal à 60mm .la ligne d’entrée est une ligne de 50 ohm d’une longueur de 30mm.

 L’écartement entre les deux ports de sortie sera pris égal à 60 mm. La ligne d’entrée a une impédance caractéristique de 50 Ohms. L’objectif à atteindre est une bonne adaptation en entrée.
On a lancé la simulation les résultats sont présentés dans les figures suivantes :

coefficient de réflexion S11 coefficient de réflexion S21

la différence de phase entre les 2ports

phase(23)
L4=7.07891mm, L2=12.6312mm.

Commentaire : la différence de phase est pratiquement nulle, les deux ports sont en phase

Déplacement de la ligne d’entrée :

le déphasage entre les 2ports
        L4=9.9465mm, L2=19.2985mm
Commentaire : Quand le diviseur n’est plus symétrique on a un déphasage important entre les ports.
5) Conclusion :
 Le diviseur symétrique divise la puissance entre les 2 ports de sorties et annule le déphasage.