Ι - BUT DE LA MANIPULATION :

Le but de notre TP c’est  comment  déterminer  n’importe

Résistance de deux méthodes différentes :

La première c’est la méthode des couleurs.

Et la deuxième c’est en utilisant la loi d’ohm.

.  Trouver la formule de la résistance qui permet de choisir

Le bon montage parmi les montages connut : montage haut,

Ou le montage bas.

ΙΙ-LE TRAVAIL THEORIQUE :

Calcul des incertitudes et de la loi d’ohm:

A-le montage haut:

U= (Ra+R) I

∆R/R= ∆U/U+ ∆I/I

∆R/R=∆U/U=(Ra.I)/(R.I)

Cette mesure est exacte quand Ra<<R     .   ∆R/R=Ra/R

B-le montage bas:

-U=Req.I

1/Req=1/Rv+1/R

1/Req=1/ (5.05) +1/1

1/Req=1,1980

Donc:Req=0,8347KΩ  =834,72 Ω.

A.N:U=834,72.0, 1E-3=0.08347V

-U=R.I      R=U/I

∆R/R=∆U/U+∆I/I

∆R/R=∆I/I

∆R/R= (U/Rv)/ (U/Req)=Req/Rv

∆R/R=R/ (Rv+R)       [car Req= (R.Rv)/(R+Rv)].

Cette mesure est exacte quand R<<RV.                            ∆R/R=R/Rv

C-le choix du montage :

∆R1/R1=R/Rv

∆R1/R1= ∆R2/R2

∆R2/R2/=Ra/R         R/Rv=Ra/R       R²=Ra.Rv

Donc: R=√Ra.Rv

ΙΙΙ- LE TRAVAIL  PRATIQUE

.1)-LA LOI D’OHM :

I

E

| U (v) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le calibre de U | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ΔU (V) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Ι×10E-3(A) | 1,1 | 2,3 | 3,4 | 4,6 | 5,8 |
| Le calibre de I | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| ΔI×10E-3(A) | 0,45 | 0,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

∆I=∆Iappareille+∆Ilecture

∆Ιappareille=   cal×class            =      10×2,5          =0,15.

n                          50

∆Ιlecture= grad×cal     =    0,2×10   =1.

2                   2

- -La réalisation du graphe f (I)=U :

(Regarde la feuille millimétrique).

  - L’analyse de la courbe :

La courbe est sous forme d’une droite qui passe par

L’origine o.

Y=a×X     (équation mathématique)

U=a×I    (équation physique)

U=R×I   (équation théorique)

Par                   on trouve:

R=a=Tangα=    .3-2           .=      1          =909,09

.             (3,4-2,3)×10E-3       0,0011                 .

Rpratique=909,09Ω

2) LA METHODE DES COULEURS :

Rthéorique= (1000±10%)

!              A     B    C     D

- Les couleurs que nous avons trouvées sont :

Le marron –Le noir –Le rouge –L’argenté

- La première bande donne le premier chiffre c'est-à-dire

Le marron →1

- La deuxième bande donne le second chiffre de la valeur

De la résistance c'est-à-dire   Le noir →0

- La troisième bande se présente le nombre de zéro qu’il

Faut ajouter au deux premiers chiffres c'est-à-dire :

Le rouge →00

La quatrième bande représente les incertitudes et dans notre

Cas l’argenté →10%

La lecture commence comme suit de gauche à droite : Marron,

Noir, Rouge, Argenté Donc la valeur de cette résistance

Est 1000 Ω.avec une incertitude de 10%.

R théorique= (1000±10%)… (.Ω)

- Remarque :

Si on néglige l’intervalle d’incertitude de la valeur de

La résistance théorique, on déduit que la valeur  Rt=Rp.

3) le Montage Haut et le Montage Bas :

- Le calibre de l’appareil de mesure du potentiel est :

V (5) →Rv=5,05 KΩ=5050Ω.

- Le calibre de l’appareil de mesure de l’intensité est :

I (10) →Ra=21,3Ω.

On trouve dans la partie théorique : RC=√RA×RV

RC=√5050×21.3=327,97Ώ

- Le tableau de valeurs :

| R (Ώ) | U (V) | I (A) | R+∆R | ∆R/R .1E-4 | U’ (V) | I’ (A) | R+∆R | ∆R/R .1E-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 550 | 5 | 8,6 | 0,58 | 3,87 | 4,9 | 9,4 | 0,52 | 10,89 |
| 600 | 5 | 7,8 | 0,64 | 3,55 | 4,9 | 8,8 | 0,55 | 11,88 |
| 650 | 5 | 7,2 | 0,69 | 3,27 | 4,9 | 8,1 | 0,60 | 12,87 |
| 700 | 5 | 6,8 | 0,73 | 3,04 | 4,9 | 7,6 | 0,64 | 13,86 |
| 800 | 5 | 6 | 0,83 | 2,66 | 4,9 | 6,8 | 0,72 | 15,84 |
| 900 | 5 | 5,2 | 0,96 | 2,36 | 4,9 | 6,2 | 0,79 | 17,82 |
| 1000 | 5 | 4,8 | 1,04 | 2,13 | 4,9 | 4,6 | 1,06 | 19,80 |
| 1200 | 5 | 4 | 1,25 | 1,77 | 4,9 | 4,8 | 1,02 | 23,76 |
| 1400 | 5 | 3,4 | 1,47 | 1,52 | 4,9 | 4,2 | 1,16 | 27,72 |
| 1600 | 5 | 4 | 1,66 | 1,33 | 4,9 | 3,8 | 1,28 | 31,68 |

Réalisation du graphe f(	R)=∆R/R :

(Regarde la feuille millimétrique)

LE MONTAGE HAUT :

On a trouvé : ∆R/R=Ra/R

LE MONTAGE BAS :

On a trouvé : ∆R/R=R/RV

Analyse des courbes :

L’intersection des deux courbes donne un point, ça projection sur l’axe des X (l’axe des résistances) donne une valeur de résistance définie par la RESISTENCE CRITIQUE, et cette valeur est :

Rc=valeur×l’échelle=            ×             =               Ω.

Comparaison des deux valeurs :

Rc théorique =327,97Ώ.

Rc pratique =

-Les deux valeurs ne sont pas égales à cause de la faute dans le TP, et des incertitudes.

Le type de montage correspondant :

R1=17Ω →Montage bas car R1<Rc.

R2=1KΩ →Montage haut car R2>Rc.

R3=100KΩ →Montage haut car R3>R

Conclusion :

Il y a deux méthodes pour déterminer la valeur d’une résistance :                  -La méthode des couleurs :

Chaque couleur identifie une valeur.

-En utilisant la loi d’ohm :

U (potentiel)=R (résistance) ×I (Intensité).

Pour choisir le bon montage, il suffit de calculer une résistance appelée RESISTANCE  CRITIQUE, ça formule est :

RC=√RA×RV

# Text boxes

V

R

A