- Introduction :

Electronique, domaine de la physique appliquée qui exploite les variances de grandeurs électrique (courant, tension, charge) pour capter, transmettre, ou analyser des informations (signaux audio d’un récepteur radio, image d’un écran de télévision, données informatique d’un ordinateur,…etc.). Le traitement de ces informations est généralement assuré par des circuits électroniques qui utilisent les propriétés de l’électron. Ces circuits offrent divers fonctionnalités telles que l’amplification des signaux, le calcule d’opération logique, la génération d’onde radio, la récupération d’un signal audio a partir d’un onde  radio (démodulation) ou encore la superposition d’un signale audio sur des ondes radio (modulation).

- Appareils utiliser :

Le laboratoire électronique dispose de l’appareillage suivant :

- Alimentation continue : simple ou double.

- Générateur de fonction : (G.B.F) base fréquence.

- Oscilloscope : instrument électronique qui permet de visualiser les variation de tension ou de courant d’un circuit électrique ou électronique au cours du temps.

Un faisceaux d’électron émis par un tube cathodique accélérer puis dévier par un champs électrique frappe un écran luminescent. La courbe représentative donne la variation de la tension en fonction de la fréquence.

- Voltmètre, ampèremètre, ohmmètre : analogique ou numérique pour mesurer la tension, le courant et la résistance.

- Résistances, plaques d’essais et câbles : pour un circuit.

- Manipulation :

  - Réaliser le montage suivant :

I                                     R1          R2                 R3

A

1KΩ      4.7KΩ     10KΩ

U1          U2            U3

10V              U                     V

  - On a : R1 = 1KΩ , R2 = 4.7KΩ , R3 = 10KΩ

  - Le réglage de tension à 10 Volt à l’aide du voltmètre ou de l’oscilloscope.

  - La mesure du courant I : On place l’ampèremètre en série dans le circuit et en prend la valeur de Ipr.

Ipr  = 0.63 mA

Ith = U / R

R = ?             R = R1 + R2 + R3

R = 1 + 4.7 + 10

R = 15.7 KΩ

Ith = 10 / 15.7

Ith = 0.63 mA

Comparaison :

Ipr = Ith

  - Le mesure des chute de tension U1, U2 et U3 :

    - Mettre le voltmètre en parallèle avec R1 : U1 = 0.62 V

    - Mettre le voltmètre en parallèle avec R2 : U2 = 2.97 V

    - Mettre le voltmètre en parallèle avec R3 : U3 = 6.35 V

Vérification de la relation U = U1 + U2 + U3

U = 0.62 + 2.97 + 6.35

U  = 9.94 V ≈ 10 V

  - Déduire R1, R2, R3 :

R1 = U1 / I                           R1 = 0.62 / 0.63                  R1 = 0.98 KΩ  1 KΩ

R2 = U2 / I                           R2 = 2.97 / 0.63                  R2 = 4.71 KΩ ≈ 4.7 KΩ

R3 = U3 / I                           R3 = 6.35 / 0.63                  R3 = 10.07 KΩ ≈ 10 KΩ

  - Le montage avec deux résistances monter en parallèle :

V

A

R1

A

A

R2

V

V1 = V2 = 9.96 V ≈ 10 V

IT = 12.04 mA

I1 = 9.96 mA

I2 = 2.08 mA

IT = I1 + I2

= 9.96 + 2.08

= 12.04 mA

- Conclusion :

En série:  IT = I1 = I2 = .............= In

VT = Σ Vn

En parallèle: IT = Σ In

VT = V1 = V2 = ……….=Vn