I – Le condensateur :

Un condensateur électrique est caractérisé par sa tension U (exprimée en volts) et par sa capacité C (exprimée en farads). La charge Q (positive ou négative), prise par chacune des deux armatures dans le cas d’un courant continu, est proportionnelle à la capacité du condensateur et à la tension appliquée aux bornes (Q = CU). L’énergie W qu’il peut emmagasiner est égale à 1/2CU².

II – But de la manipulation :

Etude en fonction du temps des variations de la tension Uc aux bornes d’un condensateur dans le circuit de charge ou de décharge de ce condensateur.

III - Etude de la charge et de la décharge d’un condensateur :

1 – Etude Théorique :

1 – 1 Charge d’un condensateur :

On doit démontrer que Uc(t) = U0(1 – e-t/RC)

On a :Uc + UR + U0 = 0 (*)

(*)Uc + UR - U0 = 0

(*) Uc + UR = U0

(*) q/c + RI  = U0

En dérivant par rapport a «t » on aura :

dq/Cdt + RdI/dt = 0 (**)

(**) dI/dt = -dq/crdt

(**) dI/I = - I/CR

(**) dI/I = - dt/CR

On met l’intégrale aux deux parties :

∫dI/I =∫(- dt/CR )

On obtient:

log I = -t/CR+θ

I = e(-t/RC+ θ)

I = e-t/RC . e θ

I = e-t/RC . e θ                  (1)

On a ,quand t = 0 , I0 est égale a :

I0 = e0 . e θ

I0 = e θ

On remplace dans (1) on aura donc :

I = I0.e-t/RC                              (2)

D’autre part en a (*) :

(*) Uc + UR = U0

(*) Uc = U0 – RI

On remplace I par (2)

Donc  Uc(t) = U0 – RI0.e-t/RC

Avec  U0 = RI0

Donc  Uc(t) = U0 –U0.e-t/RC

Uc(t) = U0(1 – e-t/RC)

1 – 2 Décharge d’un condensateur:

On doit démontrer que : Uc(t) = U0.e-t/RC

Uc + UR = 0  (***)

(***) Uc – UR = 0

(***) Uc = UR

(***) q/c = RI

En dérivant par rapport a «t » on aura :

Dq/Cdt = RdI/dt

D’autre part on a I = - dq/dt .Parce que q est décroissante

et sa dérivée est négative , puis on sait que I est toujours positive , donc on met un moins (-).

Alors –I/C = RdI/dt      dI/I = - dt/RC

On met l’intégrale aux deux partie :

∫dI/I = ∫(- dt/CR)

On obtient:

log I = -t/CR+θ

I = e(-t/RC+θ)

I = e-t/RC . eθ

I = e-t/RC.eθ                  (3)

On a ,quand t = 0 , I0 est égale a :

I0 = e0 . eθ

I0 = eθ

On remplace cette dernière expression dans (3) on aura donc :

I = I0.e-t/RC                             (4)

D’autre part en a (***) :

(***) Uc = UR

(***) Uc = RI

On remplace I par (4)

Donc  Uc(t) = RI0.e-t/RC

Avec  U0 = RI0

Donc  Uc(t) = U0 .e-t/RC

Uc(t) = U0.e-t/RC

2 – Etude expérimentale:

2 – 1’ Réalisation du montage charge ou décharge d’un condensateur suivant :

- Source de tension continu Uo = 8.98 V

- Interrupteur K

- Condensateur

- C =      F

- Voltmètre V

- Résistance

- R =     ohm

.

.

2 – 2’ Etude de la charge d’un condensateur:

- Manœuvre : On place le commutateur K en position B pour décharger le condensateur complètement en court circuitant la résistance R quelques instants (Uc = 0).

A un instant t = 0 , on place K en position A pour charger le condensateur C , et on déclenche simultanément le chronomètre. Puis on relève alors les tensions Uc toutes les 5 secondes pendant 2 minutes.

- Tableau expérimentale :On obtient les résultats suivants :

| t (s) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc (V) | 1,3 | 2,73 | 3,82 | 4,7 | 5,42 | 6,11 | 7,02 | 7,63 | 8,03 | 8,32 | 8,52 | 8,66 | 8,75 | 8,81 | 8,86 |
| log(Uo-Uc) | 2,039 | 1,833 | 1,641 | 1,454 | 1,260 | 1,054 | 0,673 | 0,300 | -0,051 | -0,416 | -0,777 | -1,14 | -1,46 | -1,772 | -3.9 |

- Traçage de la courbe log(Uo-Uc) en fonction du temps :Voir feuille millimétrée.

- Analyse du graphe :

La courbe log(Uo-Uc) = f(t) est une ligne droite qui ne passe pas par l’origine donc la forme de son équation est de :

y = Ax + B …Mathématiquement

log(Uo/Uc) = At + B ... Graphiquement

Théoriquement :

On rappel que Uc = Uo(1 – e-t/τ  ) Etude théorique 1ere partie.

On a Uc = Uo – Uo.e-t/τ   (*)

(*)Uo – Uc = Uo.e-t/τ

(*)log(Uo-Uc) = log Uo.e-t/τ

(*)log(Uo-Uc) = logUo + Log e-t/τ

(*)log(Uo-Uc) = -t/τ  t + logUo

log(Uo-Uc) = -1/τ  t + logUo

- On déduit graphiquement la valeur de la constante :

A = -1/   = 1.054 – 1.27/ 30 - 25 = -0.0432

-1/    = -0.0432              = 1/0.0432 = 23.14

- Puis on compare cette valeur avec celle calculée :

On a R = 10 k omh et C = 0.0022 F

RC = 10000 * 0.0022 = 22

Conclusion : les deux résultats sont presque identique et la différence entre eux revient à l’incertitude des mesures.

2 – 3’ Etude de la décharge d’un condensateur:

- Manœuvre : On place le commutateur K en position A pour charger le condensateur complètement en court circuitant la résistance R quelques instants (Uc = Uo).

A un instant t = 0 , on place K en position B pour décharger le condensateur C , et on déclenche simultanément le chronomètre. Puis on relève alors les tensions Uc toutes les 5 secondes pendant 2 minutes.

- Tableau expérimentale : On obtient les résultats suivants :

| t (s) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc (V) | 7,39 | 6,22 | 5,06 | 4,2 | 3,43 | 2,85 | 1,92 | 1,31 | 0,9 | 0,62 | 0,43 | 0,3 | 0,21 | 0,14 | 0,1 |
| Log(Uc/Uo) | -0,195 | -0,367 | -0,574 | -0,75 | -0,962 | -1,148 | -1,543 | -1,925 | -2,300 | -2,673 | -3,039 | -3,399 | -3,756 | -4,161 | -4,498 |

- Traçage de la courbe log(Uc/Uo) en fonction du temps :Voir feuille millimétrée.

- Analyse du graphe :

La courbe log(Uc/Uo) = f(t) est une ligne droite qui  passe par l’origine donc la forme de son équation est de :

y = Ax  …Mathématiquement

log(Uc/Uo) = At ... Graphiquement

Théoriquement :

On rappel que Uc = Uo. e-t/τ  Etude théorique 1ere partie.

On a Uc = Uo.e-t/τ    (*)

(*)Uc/Uo = e-t/τ

(*)log(Uc/Uo) = loge-t/τ

(*)log(Uc/Uo) = -1/τ  t

log(Uo/Uc) = -1/τ  t

- On déduit graphiquement la valeur de la constante :

A = -1/   = -0.574 – (-0.367) / 15 – 10 = -0.0414

-1/    = - 0.0414                     = 24.15

- Puis on compare cette valeur avec celle calculée RC = 0.0022 * 10000 = 22

Conclusion : les deux résultats sont presque identique et la différence entre eux revient à l’incertitude des mesures.

2 – 4’ Etude de la charge de deux condensateur en parallèle:

- Manœuvre : On place le commutateur K en position B pour décharger le condensateur complètement en court circuitant la résistance R quelques instants (Uc = 0).

A un instant t = 0, on place K en position A pour charger le condensateur C, et on déclenche simultanément le chronomètre. Puis on relève alors les tensions Uc toutes les 5 secondes pendant 2 minutes.

- Tableau expérimentale : On obtient les résultats suivants :

| t (s) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc (V) | 0,76 | 1,6 | 2,3 | 2,92 | 3,54 | 4,09 | 4,97 | 5,66 | 6,22 | 6,73 | 7,1 | 7,43 | 7,7 | 7,91 | 8,08 |
| log(Uo-Uc) | 2,107 | 1,999 | 1,899 | 1,802 | 1,694 | 1,587 | 1,389 | 1,19 | 1,015 | 0,811 | 0,631 | 0,438 | 0,247 | 0,068 | -0,1 |

- Traçage de la courbe log(Uo-Uc) en fonction du temps :Voir feuille millimétrée.

- Analyse du graphe :

La courbe log(Uo-Uc) = f(t) est une ligne droite qui ne passe pas par l’origine donc la forme de son équation est de :

y = Ax + B …Mathématiquement

log(Uo/Uc) = At + B ... Graphiquement

Théoriquement :

On rappel que Uc = Uo(1 – e-t/τ ) Etude théorique 1ere partie.

Puisque les deux condensateurs sont en parallèle, on utilisera la capacité équivalente qui est de :

C = C1 + C2 = 0.0022 + 0.0022 = 0.0044 F

On a Uc = Uo – Uo.e-t/τ    (*)

(*)Uo – Uc = Uo.e-t/τ

(*)log(Uo-Uc) = log Uo.e-t/τ

(*)log(Uo-Uc) = logUo + Log e-t/τ

(*)log(Uo-Uc) = -t/τ  t + logUo

log(Uo-Uc) = -1/τ  t + logUo

- On déduit graphiquement la valeur de la constante :

A = -1/   =1.999 – 2.107 / 10 - 5 = -0.0216

-1/    = -0.0216               = 1/0.0216 = 46.29

- Puis on compare cette valeur avec celle calculée RC = 10000 * 0.0044 = 44

Conclusion : les deux résultats sont presque identique et la différence entre eux revient à l’incertitude des mesures.

2 – 5’ Etude de la décharge de deux condensateurs en parallèle:

- Manœuvre : On place le commutateur K en position A pour charger le condensateur complètement en court circuitant la résistance R quelques instants (Uc = Uo).

A un instant t = 0 , on place K en position B pour décharger le condensateur C , et on déclenche simultanément le chronomètre. Puis on relève alors les tensions Uc toutes les 5 secondes pendant 2 minutes.

- Tableau expérimentale : On obtient les résultats suivants :

| t (s) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc (V) | 8,19 | 7,34 | 6,71 | 6,03 | 5,48 | 4,89 | 4 | 3,27 | 2,69 | 2,21 | 1,83 | 1,49 | 1,23 | 1,02 | 0,85 |
| log(Uc/Uo) | -0,092 | -0,202 | -0,291 | -0,398 | -0,494 | -0,608 | -0,809 | -1,010 | -1,205 | -1,402 | -1,591 | -1,796 | -1,988 | -2,175 | -2,357 |

- Traçage de la courbe log(Uc/Uo) en fonction du temps :Voir feuille millimétrée.

- Analyse du graphe :

La courbe log(Uc/Uo) = f(t) est une ligne droite qui ne passe pas par l’origine donc la forme de son équation est de :

y = Ax + B …Mathématiquement

log(Uc/Uo) = At + B ... Graphiquement

Théoriquement :

On rappel que Uc = Uo. e-t/   Etude théorique 1ere partie.

Puisque les deux condensateurs sont en série , on utilisera la capacité équivalente qui est de :

C = C1 + C2 = 0.0022 + 0.0022 = 0.0044 F

On a Uc = Uo.e-t/τ    (*)

(*)Uc/Uo = e-t/τ

(*)log(Uc/Uo) = log e-t/τ

(*)log(Uc/Uo) =Log e-t/τ

(*)log(Uc/Uo) = -t/τ  t

log(Uo-Uc) = -1/τ  t

- On déduit graphiquement la valeur de la constante :

A = -1/   = -0.608 – (-0.494) / 30 – 25 = -0.0228

-1/    = -0.0228                  = 43.85

- Puis on compare cette valeur avec celle calculée RC = 44              (avec C = C1C2/C1+C2)

Conclusion : les deux résultats sont presque identique et la différence entre eux revient à l’incertitude des mesures.

2 – 6’ Etude de la charge de deux condensateur en série:

- Manœuvre : On place le commutateur K en position B pour décharger le condensateur complètement en court-circuitant la résistance R quelques instants (Uc = 0).

A un instant t = 0, on place K en position A pour charger le condensateur C, et on déclenche simultanément le chronomètre. Puis on relève alors les tensions Uc toutes les 5 secondes pendant 2 minutes.

- Tableau expérimentale : On obtient les résultats suivants :

| t (s) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc (V) | 2,7 | 4,69 | 6,16 | 7,06 | 7,7 | 8,1 | 8,57 | 8,78 | 8,87 | 8,92 | 8,93 | 8,94 | 8,95 | 8,96 | 8,97 |
| log(Uo-Uc) | 1,837 | 1,456 | 1,037 | 0,652 | 0,247 | -0,128 | -0,892 | -1,609 | -2,207 | -2,813 | -2,996 | -3,219 | -3,507 | -3,912 | -4,605 |

- Traçage de la courbe log(Uo/Uc) en fonction du temps :Voir feuille millimétrée.

- Analyse du graphe :

La courbe log(Uo-Uc) = f(t) est une ligne droite qui ne passe pas par l’origine donc la forme de son équation est de :

y = Ax + B …Mathématiquement

log(Uo/Uc) = At + B ... Graphiquement

Théoriquement :

On rappel que Uc = Uo(1 – e-t/τ  ) Etude théorique 1ere partie.

Puisque les deux condensateurs sont en parallèle, on utilisera la capacité équivalente qui est de :

1/C = 1/C1 + 1/C2      C = C1C2/C1+C2     C = 0.0011 F

On a Uc = Uo – Uo.e-t/τ     (*)

(*)Uo – Uc = Uo.e-t/τ

(*)log(Uo-Uc) = log Uo.e-t/τ

(*)log(Uo-Uc) = logUo + Log e-t/τ

(*)log(Uo-Uc) = -t/τ    t + logUo

log(Uo-Uc) = -1/τ  t + logUo

- On déduit graphiquement la valeur de la constante :

A = -1/   = 1.037 – 1.456 / 15 – 10 = -0.0838

-1/    = -0.0838                    = 1/0.0838 = 11.93

- Puis on compare cette valeur avec celle calculée RC = 0.0011 * 10000 = 11

Conclusion : les deux résultats sont presque identique et la différence entre eux revient à l’incertitude des mesures.

2 – 7’ Etude de la décharge de deux condensateurs en série:

- Manœuvre : On place le commutateur K en position A pour charger le condensateur complètement en court-circuitant la résistance R quelques instants (Uc = Uo).

A un instant t = 0 , on place K en position B pour décharger le condensateur C , et on déclenche simultanément le chronomètre. Puis on relève alors les tensions Uc toutes les 5 secondes pendant 2 minutes.

- Tableau expérimentale : On obtient les résultats suivants :

| t (s) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc (V) | 6,13 | 4,12 | 2,66 | 1,91 | 1,26 | 0,87 | 0,39 | 0,19 | 0,091 | 0,053 | 0,031 | 0,02 | 0,013 | 0,011 | 0,009 |
| log(Uc/Uo) | -0,382 | -0,779 | -1,217 | -1,547 | -1,964 | -2,334 | -3,137 | -3,856 | -4,592 | -5,132 | -5,669 | -6,107 | -6,538 | -6,705 | -6,906 |

- Traçage de la courbe log(Uc/Uo) en fonction du temps :Voir feuille millimétrée.

- Analyse du graphe :

La courbe log(Uo/Uc) = f(t) est une ligne droite qui ne passe pas par l’origine donc la forme de son équation est de :

y = Ax + B …Mathématiquement

log(Uo/Uc) = At + B ... Graphiquement

Théoriquement :

On rappel que Uc = Uo. e-t/τ   Etude théorique 1ere partie.

Puisque les deux condensateurs sont en série, on utilisera la capacité équivalente qui est de :

1/C = 1/C1 + 1/C2      C = C1C2/C1+C2         C = 0.0011 F

On a Uc = Uo.e-t/τ    (*)

(*)Uc/Uo = Uo.e-t/τ

(*)log(Uc/Uo) = log Uo.e-t/τ

(*)log(Uc/Uo) = logUo + Log e-t/τ

(*)log(Uc/Uo) = -t/τ   t + logUo

log(Uo-Uc) = -1/τ  t + logUo

- On déduit graphiquement la valeur de la constante :

A = -1/   = -1.217-(-0.779) /15 – 10 = -0.0876

-1/    = 0.0876                    = 1/0.0876 = 11.41

- Puis on compare cette valeur avec celle calculée RC = 10000 * 0.0011 = 11

Conclusion : les deux résultats sont presque identique et la différence entre eux revient à l’incertitude des mesures.